## Slide 1: Kvælstofregulering ud fra målinger
Søren Kolind Hvid SEGES P/S Planter & Miljø
1.-3. juni 2015

## Slide 2: Dagsorden for mødet
Introduktion til projektet
Regulering gennem målinger – dræn, vandløb, N-min v. Søren Kolind Hvid, Seges
Målinger i pilotområder – foreløbige resultater v. Kristoffer Piil, Seges
Målinger med Sorbisense udstyr v. Carsten Frederiksen. Sorbisense
Drænkortlægning og potentiale i minivådområder og andre drænvandsvirkemidler v. Frank Bondgaard, Seges
Kommende aktiviteter

## Slide 3: Den nuværende kvælstofregulering er ikke holdbar!
Kvælstofreguleringen er urimelig dyr!
Reguleringen er også regeltung!
Reguleringen er i vid udstrækning baseret på et usikkert fagligt grundlag!
Reguleringen er ikke individuel og tilgodeser ikke den dygtige landmand!
Er løsningen en regulering baseret på målinger?
Stor interesse for målinger de seneste par år!

## Slide 4: Hvad kan vi opnå med en regulering baseret på målinger på bedriftsniveau?
Belønning for effektive virkemidler | Nye, flere og billigere virkemidler
Målinger sikrer belønning for at optimere effekten af virkemidler. Godt landmandskab. | Med målinger kan alle virkemidler anvendes. Alle tiltag, der reducerer udledningen, tæller med.
Mindre detailregulering. Ingen krav til eller kontrol af virkemidler (type efterafgrøder, datoer for såning, pløjning osv.) | 
Notes: Målinger sikrer, at man f.eks. Bliver belønnet for at have rigtigt effektive efterafgrøder eller en rigtig god gødningsudnyttelsen.
Målinger betyder også, at mange nye virkemidler kan tages i anvendelse – også selv om de ikke er officielt godkendte – når bare de er lovlige. Det kan f.eks. Være en række varianter af drænvandsvirkemidler – forskellige typer vådområder, randzoner med kvælstoffjernelse. Elller noget så enkelt som blot at lade drænvandet om vinteren løber ud over engen – i stedet for at drænene fører drænvandet helt ud til vandløbet. Det vil givetvis fjerne kvælstof, men den enkelte landmand bliver kun belønnet for det, hvis der måles.

## Slide 5: GUDP projekt: Kvælstofregulering ud fra målinger
Formål: Opnå en billigere regulering ved at udvikle en regulering med målinger som en tilvalgsmulighed.
Koncepter for målemetoder udvikles og afprøves i nyt GUDP-projekt (2014-17).
Aarhus Universitet, Bioscience
Aarhus Universitet, Agroøkologi
GEUS
Sorbisense a/s
Eurofins a/s
SEGES P/S
Deltagere i GUDP projekt:
Foto: Bioscience

## Slide 6: Målekoncepter udvikles for tre målemetoder
Rodzonen (N-min)
Dræn
Vandløb

## Slide 7: Hvor skal man måle?
Rodzone (N-min)
(før retention)
Målestation
(Naturstyrelsen) Udledning efter retention
Måling i dræn (delvis retention)
Måling i vandløb
(delvis retention)

## Slide 8: Måling i vandløb
Omfatter udledning via både dræn og grundvand
Efter N-retention i grundvand
Målesikkerhed OK (flow + konc.)
Styrker:
Mange marker og flere bedrifter om ét måleresultat
Kildeopsplitning vanskelig
Forsinket N-udledning – i varierende omfang
Svagheder:
Foto: Bioscience

## Slide 9: Måling i dræn
Mange dræn udleder kun fra én bedrift
Udledning kan kobles til aktuelt år
Målesikkerhed OK (flow + konc.)
Styrker:
Mange dræn udleder fra flere bedrifter
Ofte grundvand i drænvand
Også udledning via grundvand
N-retention varierer meget
Målinger er dyre.
Svagheder:

## Slide 10: Måling i rodzone (N-min)
N-min påvirkes ikke af naboareler - dvs. helt individuel
Afspejler dyrkningspraksis og driftsledelse
Styrker:
N-min er et indirekte udtryk for nitratudvaskning (usikkerhed)
N-min er før N-retention
Prøvetagning arbejdskrævende
Svagheder:

## Slide 11: Er det nok at måle koncentration af kvælstof i drænvand og vandløb?
Reguleringen i forhold til det marine vandmiljø bygger på kvælstofudledning (ikke koncentration).
Koncentrationsmålinger alene kan anvendes til screening, f.eks. hvor det giver mening at placere efterafgrøder eller minivådområder.
Til regulering er det nødvendigt at kende både afstrømning og kvælstofkoncentration, så udledningen kan beregnes.
Foto: Bioscience

## Slide 12
Vandområdeplaner fastsætter målsætninger for den samlede kvælstofudledning til et vandområde
Regulering baseret på målinger på bedriftsniveau forudsætter målsætninger på bedriftsniveau (målsætninger for samme område som målingerne dækker) men sådan målsætninger (udledningskvoter) findes ikke!
Kræver ny lovgivning.
Skal der indføres kvoter på kvælstofudledning?

## Slide 13
Geografisk afgrænsning af måleområde
Systematisk dræning.
Drænopland kan
afgrænses.
Mange drænudløb.
Meget dyrt at måle afstrømning fra
alle drænudløb.
Kombinere måling og beregning.

## Slide 14: Geografisk afgrænsning af måleområde (2)
Pletdræning.
Vanskeligt at
afgrænse
drænoplandet.
Ofte stort bidrag
af grundvand – evt. fra nabo.
Samme udfordring ved måling i grøfter og små vandløb.

## Slide 15: Målemetoder og målesteder
Hvor kan man måle i vandløb
  Målesikkerhed i fht. vandføring og alder på udledt kvælstof
Krav til måling af henholdsvis afstrømning og koncentration (målehyppighed mv.).
Korrektion for kvælstofretention og evt. umålt udledning.
Klima-korrigere måleresultatet.
Koncepter for måling i vandløb, dræn og rodzone (N-min) beskrives i GUDP projektet.
Foto: Bioscience

## Slide 16: Hvordan omsættes måleresultater til rammer for produktionen på den enkelte bedrift?
Målinger som kontrol
  Restriktioner ved overskridelse?
  Juridisk gangbar?
Målinger som grundlag for mark- og gødningsplanlægning inkl. virkemidler
  Planlægning ud fra måleresultater.
Målinger (i vandløb) som grundlag for indsats på oplandsniveau
  F.eks. vådområder i ådale

## Slide 17: Virkemidler og målinger
Mange virkemidler på dyrkningsfladen (Reducerede normer, efterafgrøder, udtagning)  Alle 3 målemetoder kan være relevante.
Især virkemidler uden for dyrkningsfladen (Minivådområder, vådområder, randzoner)  Kun målinger i vandløb er relevante.
Valg af målemetode:
Konstrueret minivådområde

## Slide 18: Målinger i fremtidig kvælstofregulering på bedriftsniveau?
Juridisk grundlag mangler!
  Udledningskvoter findes ikke og krav alene til kvælstof-koncentration dur ikke.
Store udfordringer mht. målenøjagtighed og afgrænsning af målinger til den enkelte bedrift.
Det er dyrt at måle i det omfang, det er nødvendigt for at få tilstrækkeligt sikre tal!
Og det administrative bøvl kan let blive stort.
Målinger vil blive en stor udfordring (måske for bøvlet)
– vi undersøger det meget kritisk.
Foreløbig konklusion:

## Slide 19: Dagsorden for mødet
Introduktion til projektet
Regulering gennem målinger – dræn, vandløb, N-min v. Søren Kolind Hvid, Seges
Målinger i pilotområder – foreløbige resultater v. Kristoffer Piil, Seges
Målinger med Sorbisense udstyr v. Carsten Frederiksen. Sorbisense
Drænkortlægning og potentiale i minivådområder og andre drænvandsvirkemidler v. Frank Bondgaard, Seges
Kommende aktiviteter

## Slide 20: Dagsorden for mødet
Introduktion til projektet
Regulering gennem målinger – dræn, vandløb, N-min v. Søren Kolind Hvid, Seges
Målinger i pilotområder – foreløbige resultater v. Kristoffer Piil, Seges
Målinger med Sorbisense udstyr v. Carsten Frederiksen. Sorbisense
Drænkortlægning og potentiale i minivådområder og andre drænvandsvirkemidler v. Frank Bondgaard, Seges
Kommende aktiviteter

## Slide 21: Drænkortlægning
Samle oplysninger om dræning og drænkort (november 2014)
Mulighed for drænmålinger
  Hvordan er markerne i oplandet drænet – systematisk dræning eller pletdrænet, evt. ikke drænede marker?
  Antal drænudløb og arealstørrelse pr. drænsystem?
Undersøge potentiale i minivådområder
  Kan minivådområder erstatte reducerede N-normer?
  Undersøge hvor der er egnede steder til minivådområder
Konstrueret minivådområde

## Slide 22: Kommende aktiviteter
Opgøre 1. års måleresultater
Yderligere 2 års målinger, dvs. 2015-16 og 2016-17
Målekoncepter fremlægges (oktober) på hjemmeside
Demonstrere mark- og gødningsplanlægning ud fra måleresultater
Minivådområder – potentiale/egnede steder