## Slide 1: Projektmøde Emissionsbaseret regulering
Søren Kolind Hvid SEGES Planter & Miljø
Årslev Kro 21.10.2015

## Slide 2: DAGSorden
AP5/AP6 – Status på målinger
  Vandløbsmålinger
  Drænmålinger
  N-min målinger
  Sorbisense målinger
AP1 – Grænseværdier mv. under emissionsbaseret reg.
AP2 – Koncept for måling i vandløb
AP3 – Koncept for måling i dræn
AP4 – Koncept for måling af N-min
Kommende aktiviteter
Eventuelt og næste møde

## Slide 3
Vandområdeplaner fastsætter målsætninger for kvælstofudledning på vandoplandsniveau
Regulering baseret på målinger forudsætter målsætninger (grænseværdier) på det niveau, der måles på – enten bedriftsniveau eller ID15 niveau
Fastsættelse af grænseværdier

## Slide 4: Grænseværdier – to fremgangsmåder
Kvælstof i vandløb og dræn
  Grænseværdier for udledning til det marine vandmiljø kan fastsættes på ID15 niveau med udgangspunkt i målsætninger på vandoplandsniveau og data for N-retention
  ”Normal N-udledning” fra landbrugsarealer på ID15 niveau kan ved den gældende, generelle kvælstofregulering fastsættes ud fra vandløbsmålinger på ID15 niveau.
Nitrat i jord
  Grænseværdi for udvaskning fra rodzonen – beregnet ud fra målsætning for kvælstofudledning og gns. N-retention på ID15 niveau. Grænseværdi for udvaskning omregnes til grænseværdi for nitrat i jord.
  ”Normal nitrat-indhold i jord” ved den gældende generelle kvælstofregulering bestemt ud fra f.eks. Kvadratnet målinger.

## Slide 5: Grænseværdier for N-udledning til det marine vandmiljø – to regnemåder
Samme gennemsnitlige grænseværdi pr. ha for alle bedrifter i et vandopland
  Kræver ikke kendskab til N-retention i grundvand
  Stor forskel på mulig udvaskning fra rodzonen
  Resulterer i meget stærk målretning af virkemidler
  Meget forskellig byrdefordeling mellem bedrifter – ikke miljøøkonomisk optimal
Differentiering af grænseværdier ud fra kortlagt kvælstofretention på ID15 niveau
  Ens gennemsnitlig udvaskning fra rodzonen på ID15 niveau
  Ingen differentiering efter variation i retention inden for ID15
  Ingen målretning af virkemidler
  Ens byrdefordeling mellem bedrifter – ikke økonomisk optimal

## Slide 6: Beregning af grænseværdier - vandoplande
 | Hjarbæk Fjord oplandet | Norsminde Fjord oplandet | Karrebæk Fjord oplandet
Total areal, ha | 117.776 | 10.864 | 110.503
Dyrket areal, ha | 79.782 | 7.342 | 68.703
Retention, total | 65,2 | 57,4 | 57,7
Retention, grundvand | 50,9 | 47,8 | 32,9
Retention, overfladevand | 29,9 | 18,8 | 37,1
Kvælstofudledning 2008-12 |  |  | 
Total, ton N | 1.745,0 | 140,0 | 1.210,0
Landbrug inkl. baggrund, ton N | 1.573,2 | 122,9 | 955,3
Ikke-dyrkede arealer, ton N | 98,8 | 9,9 | 109,4
Husstande, ton N | 9,8 | 3,1 | 44,1
Punktkilder, ton N | 63,2 | 4,0 | 101,1
Kvælstofudledning 2021 |  |  | 
Mål, total | 784,0 | 62,0 | 925,0
Landbrug inkl. baggrund, ton N | 648,9 | 48,5 | 742,9
Ikke-dyrkede arealer, ton N | 98,8 | 9,9 | 109,4
Husstande, ton N | 4,9 | 1,6 | 22,1
Punktkilder, ton N | 31,6 | 2,0 | 50,6
Mål for landbrugsarealer pr. ha |  |  | 
Gns. udledning til fjorden, kg N/ha | 8,1 | 6,6 | 10,8
Gns. udvaskning fra rodzonen, kg N/ha | 22,6 | 15,6 | 24,6

## Slide 7: Beregning af grænseværdier - deloplande
 |  |  |  |  | Ens udledning til fjorden |  | Ens udvaskning fra rodzonen | 
ID 15 delopland | Areal, ha | Retention, total | Retention, grundvand | Retention, overflade-vand | Ved udløb til fjorden | Ved udløb fra delopland | Ved udløb til fjorden | Ved udløb fra delopland
43600028 | 1.444 | 60,0 | 55,3 | 10,5 | 6,6 | 7,4 | 6,2 | 7,0
43600041 | 2.460 | 60,3 | 51,2 | 18,6 | 6,6 | 8,1 | 6,2 | 7,6
43600042 | 2.309 | 54,0 | 42,9 | 19,3 | 6,6 | 8,2 | 7,2 | 8,9
43600043 | 2.131 | 56,5 | 46,0 | 19,4 | 6,6 | 8,2 | 6,8 | 8,4
43600051 | 1.624 | 68,6 | 55,2 | 29,9 | 6,6 | 9,4 | 4,9 | 7,0
43602599 | 897 | 36,1 | 29,3 | 9,5 | 6,6 | 7,3 | 10,0 | 11,0
Eksempel: Norsminde Fjord
Ens udledning til fjorden giver stærk målretning og meget forskellig byrdefordeling.
Ens udvaskning fra rodzonen giver ingen målretning og ens byrdefordeling.

## Slide 8: Norsminde Fjord – samlet retention
Gns.: 57 %

## Slide 9: Norsminde Fjord – Grundvand retention
Gns.: 48 %

## Slide 10: Norsminde Fjord – Overfladevand retention
Gns.: 19 %

## Slide 11: Norsminde Fjord – ens udledning pr. ha (6,6 kg)

## Slide 12: Norsminde Fjord – kvælstofudvaskning fra rodzonen ved ens udledning pr. ha

## Slide 13: Norsminde Fjord – ens udvaskning pr. ha (15,6 kg)

## Slide 14: Hjarbæk Fjord – samlet retention
Gns.: 65 %

## Slide 15: Hjarbæk Fjord – Grundvand retention
Gns.: 51 %

## Slide 16: Hjarbæk Fjord – Overfladevand retention
Gns.: 30 %

## Slide 17: Hjarbæk Fjord – ens udledning pr. ha (8,1 kg)

## Slide 18: Hjarbæk Fjord – ens udvaskning pr. ha (22,6 kg)

## Slide 19: Karrebæk Fjord – samlet retention
Gns.: 58 %

## Slide 20: Karrebæk Fjord – Grundvand retention
Gns.: 33 %

## Slide 21: Karrebæk Fjord – Overfladevand retention
Gns.: 37 %

## Slide 22: Karrebæk Fjord – ens udledning pr. ha (10,8 kg)

## Slide 23: Karrebæk Fjord – ens udvaskning pr. ha (24,6 kg)

## Slide 24: Datagrundlag for ny beregning af grænseværdier
Retention i grundvand (som nu)
Retention i hovedvandløb inkl. nedstrøms søer fra udløb fra ID15 opland
Retention i overfladevand internt i hvert enkelt ID15 opland
Data for baseline udvikling i pilot-vandoplande

## Slide 25: Skal vi inddrage andre parametre i fastsættelsen af grænseværdier?
Forskelle i dyretæthed mellem ID15 oplande
Forskelle i bedriftstyper og historisk afgrødevalg
Forskelle i jordtyper
Miljøøkonomisk optimering (tilpasset differentiering af grænseværdier i forhold til N-retention)
Forslag: Problemstillingerne nævnes, men vi regner ikke nærmere på det.

## Slide 26: Over- eller underopfyldelse af målsætninger
Medfører overopfyldelse af målsætninger, hvis alle skal reguleres emissionsbaseret
Medfører underopfyldelse af målsætninger, hvis emissionsbaseret regulering er frivillig.
Grænseværdier baseret på gennemsnitstal:
Forslag: Problemstillingen nævnes, men vi regner ikke nærmere på det.

## Slide 27: Afgrænsning af målt opland og opgørelse af udledning
 | Nitrat i jord | Drænmåling | Vandløbsmåling
Bedriftsspecifik måling | Ja | Ja/Nej | Nej
Sikker afgrænsning | Ja | Ja/Nej | Ja/Nej

## Slide 28: Anvendelighed af målinger i forhold til virkemidler
 | Nitrat i jord | Drænmåling | Vandløbsmåling
Alle tiltag på dyrkningsfladen | X | X | X
Minivådområder |  | X | X
Kontrolleret dræning |  | (X) | X
Randzoner, vandmættede |  |  | X
Overrisling af enge med drænvand |  |  | X
Vådområder i ådale |  |  | X
Vandløbs-virkemidler |  |  | X

## Slide 29: Tidsforløb
År | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Måned | A | S | O | N | N | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Dyrkning | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Udvaskning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Afstrømning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
Nitrat måling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Drænmåling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  | 
Vandløbs-måling 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  | 
Vandløbs-måling 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
Markplan 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Markplan 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X
Måling af kvælstofudledning efter høstår 2016 kan indgå i planlægningen
for høstår 2017, hvis der måles nitrat i jord.
Resultater fra måling i vandløb og dræn kan indgå i planlægningen for
høstår 2018.

## Slide 30: Målinger som grundlag for kvælstof- og arealregulering
Målinger som kontrol – sanktioner ved overskridelser
  Ingen krav til driftsplanlægning og brug af virkemidler
  Jura? (forskel på frivillig / obligatorisk ordning)
  Problematisk ved kollektiv regulering (vandløbsmålinger)
Målinger som grundlag for mark- og gødningsplanlægning inkl. plan for virkemidler
  Krav til planlægning (metode og indhold) og beregninger.
  Planlægning skal bygge på historik og måledata.
  Kontrol af gennemført driftsplanlægning.
  Kan evt. håndtere udfordring med flere bedrifter om ét målested.
Hvordan omsættes måleresultater til rammer for produktionen på den enkelte bedrift?

## Slide 31: Kommende aktiviteter
Færdiggøre konceptbeskrivelser – gennemskrive – ensartethed i skrivning, men separate dokumenter
  Tekniske standarder, litteraturstudier, detailstudier mv. som bilag
Offentliggøre konceptbeskrivelser på projektsite
Foreløbig konklusion vedr. emissionsbaseret regulering?
Følgegruppemøde
Temadag om emissionsbaseret regulering (2016)
AP1 – AP4:

## Slide 32: Kommende aktiviteter (fortsat)
AP5:
Videreførelse af målinger i pilotområder
Opgørelse af måledata 2014-15 inkl. kildeopsplitning og normalisering (vandløb + nitrat i jord)
Offentliggørelse af måledata
Mark- og gødningsplanlægning (m. måledata)
  Kræver planlægningsværktøj
Åbent hus / lodsejermøde (maj/juni 2016)

## Slide 33: Behov for tilpasninger af projektet?
Emissionsbaseret regulering på bedriftsniveau i fht. det marine vandmiljø bliver næppe til noget
Måling af nitrat i jord kan evt. rettes mod beskyttelse af grundvand (områder med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand)
Evt. videreudvikle monitering af kvælstoftransport i vandløb (og evt. dræn)
  Opgørelse af kvælstoftransport på ID15 niveau
  Kombinere vandløbsmålinger med modelberegning af vandføring på ID15 niveau (evt. understøttet af synkronmålinger)
  Koncentrationsmålinger på ID 15 niveau
Andre idéer?

## Slide 34: Kommende aktiviteter (fortsat)
Næste projektmøde:
Maj 2016?