Gødningsudnyttelse

Af Torkild Birkmose, AgroTech

4. september 2012

Baggrund

Når gødning fra flere bedriftstyper blandes med affald, afgasses på biogasanlæg og returneres til leverandørerne som afgasset gylle, vil modtagerne modtage gylle, som er anderledes end den gylle, de leverede. Det har betydning for gødskningen af afgrøderne, gødningsudnyttelsen, behovet for supplerende handelsgødning og høstudbytterne. Afhængigt af, hvad man leverer og hvad man modtager vil den økonomiske konsekvens for modtageren være forskellig. Naturgas Fyn har gennem Centrovice ønsket at få AgroTech til at foretage en gennemregning af et antal scenarier for at få belyst de gødskningsmæssige og økonomiske konsekvenser for modtagerne af den afgassede gylle.

Formål

Formålet med beregningerne og notatet er at belyse den gødskningsmæssige og økonomiske betydning af, at kvælstof, fosfor og kaliumindholdet i den afgasse er anderledes end ubehandlet kvæg- og svinegylle.

Metode og beregningsforudsætninger

I samarbejde med Ove Englund, Centrovice, er der opstillet typesædskifter for henholdsvis et typisk fynsk kvægbrug og et typisk fynsk svinebrug. For disse sædskifter er scenarierne i tabel 1 gennemregnet.

Tabel 1. Oversigt over de ni scenarier

| Sædskifte | Dyreenheder pr. ha | Antal hektar | Jordtype Jb-nr. | Gylletype og mængde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvægbrug | 1,7 | 120 | 7-9 | Kvæggylle |
|  |  |  |  | Afgasset gylle, byttet ton for ton |
|  |  |  |  | Afgasset gylle, byttet kg N for kg N |
| Slagtesvinebrug | 1,4 | 200 | 7,9 | Slagtesvinegylle |
|  |  |  |  | Afgasset gylle, byttet ton for ton |
|  |  |  |  | Afgasset gylle, byttet kg N for kg N |
| Sobrug | 1,4 | 200 | 7-9 | Sogylle |
|  |  |  |  | Afgasset gylle, byttet ton for ton |
|  |  |  |  | Afgasset gylle, byttet kg N for kg N |

De opstillede sædskifter med tilhørende næringsstofbehov er vist i tabel 2 og 3. Kvælstofnormen udgør 85 pct. af det faglige behov svarende til, at normen lovgivningsmæssigt er sat 15 pct. lavere end det økonomisk optimale kvælstofbehov. Fosfor- og kaliumnormerne er de retningsgivende normer i Vejledning og skemaer fra NaturErhvervstyrelsen.

I forhold til typisk jyske sædskifter er det kendetegnende, at de fynske indeholder en mindre andel græs, men til gengæld en større andel vintersæd (typisk vinterhvede).

Tabel 2. Oversigt over sædskifter og næringsstofbehov på kvægbrug.

| Afgrøde | Areal, ha | Næringsstofnorm, kg pr. ha | Fagligt kvælstof behov |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvælstof | Fosfor | Kalium |  |
| Silomajs | 42 | 154 | 45 | 137 | 181 |
| Vinterhvede | 42 | 176 | 22 | 72 | 207 |
| Vårbyg | 12 | 123 | 22 | 43 | 145 |
| Græs | 12 | 236 | 32 | 172 | 278 |
| Vinterbyg | 6 | 160 | 20 | 51 | 188 |
| Vedv. græs | 6 | 132 | 13 | 80 | 155 |
| I alt | 120 | 19.920 | 3.660 | 12.144 | 23.435 |

Tabel 3. Oversigt over sædskifter og næringsstofbehov på brug med henholdsvis slagtesvin og søer.

| Afgrøde | Areal, ha | Næringsstofnorm, kg pr. ha | Fagligt kvælstof behov |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvælstof | Fosfor | Kalium |  |
| Vinterhvede | 140 | 176 | 22 | 72 | 207 |
| Vinterraps | 20 | 193 | 32 | 91 | 227 |
| Vårbyg | 20 | 123 | 22 | 43 | 145 |
| Rajgræs til frø | 20 | 136 | 15 | 60 | 160 |
| I alt | 200 | 33.680 | 4.460 | 13.960 | 39.624 |

I tabel 4 er vist en oversigt over de valgte indhold af næringsstoffer i den ubehandlede og den afgassede gylle. Som udgangspunkt er der regnet med de næringsstofindhold, som fremgår af beregningerne fra Renew Energy. Koncentrationen af total-N i beregningerne fra Renew Energy er stort set i overensstemmelse med de kvælstofkoncentrationer, som er foreslået af Ove Englund, Centrovice.

Den afgassede gylle er ikke ens for kvægbrug og for svinebrug, fordi der regnes med en forskellig grad af fortynding med regnvand og overfladevand på de to brugstyper.

Tabel 4. Indhold af næringsstoffer i gyllen i de ni scenarier.

| Scenarier | Næringsstofindhold, kg pr. ton | NH4-andel |
| --- | --- | --- |
|  | Total-N | NH4-N | Fosfor | Kalium |  |
| Kvægbrug, kvæggylle | 3,00 | 1,80 | 0,49 | 1,97 | 60 |
| Kvægbrug, afgasset gylle, byttet ton for ton | 3,00 | 2,61 | 0,72 | 2,28 | 87 |
| Kvægbrug, afgasset gylle, byttet kg N for kg N | 3,00 | 2,61 | 0,72 | 2,28 | 87 |
| Slagtesvinebrug, slagtesvinegylle | 5,00 | 3,75 | 0,99 | 2,53 | 75 |
| Slagtesvinebrug, afgasset gylle, byttet ton for ton | 4,14 | 3,60 | 0,99 | 3,15 | 87 |
| Slagtesvinebrug, afgasset gylle, byttet kg N for kg N | 4,14 | 3,60 | 0,99 | 3,15 | 87 |
| Sobrug, sogylle | 3,00 | 2,25 | 0,74 | 1,33 | 75 |
| Sobrug, afgasset gylle, byttet ton for ton | 4,14 | 3,60 | 0,99 | 3,15 | 87 |
| Sobrug, afgasset gylle, byttet kg N for kg N | 4,14 | 3,60 | 0,99 | 3,15 | 87 |

Prisen for handelsgødning er fastsat ud fra typiske priser på handelsgødning, som løbende indsamles fra landmænd på Kornbasen.dk. De anvendte priser i tabel 5 er typiske priser fra august 2012.

Tabel 5. Anvendte priser på næringsstoffer i handelsgødning. Kilde: Kornbasen.dk

|  | Kvælstof | Fosfor | Kalium |
| --- | --- | --- | --- |
| Næringsstofpris, kr. pr. kg | 8,00 | 14,00 | 6,50 |

Det udbyttemæssige tab, som opstår ved, at landmanden som udgangspunkt skal gødske 15 pct. mindre kvælstof end det økonomisk optimale niveau er beregnet ud fra en responskurve for tilførsel af kvælstof til vinterhvede. Jo større undergødskning, jo større bliver den udbyttemæssige og økonomiske konsekvens. I scenarieberegningerne er der anvendt en værdi af undergødskningen, som er fastsat ud fra det gennemsnitlige udbyttetab pr. kg N, som man gødsker under det optimale niveau. Ved det økonomisk optimale gødskningsniveau svarer tabet netop til gødningsprisen. I tabel 6 er vist det beregnede økonomiske tab ved stigende undergødskning. Det forudsættes, at det økonomiske tab pr. kg kvælstof er ens i alle afgrøder.

Tabel 6. Det økonomiske tab ved undergødskning, kr. pr. kg kvælstof der gødskes under det økonomisk optimale niveau. Der er regnet med en kornpris på 140 kr. pr. hkg og en kvælstofpris på 8 kr. pr. kg.

| Pct. undergødskning | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tab, kr. pr. kg N | 8,00 | 8,36 | 8,73 | 9,11 | 9,49 | 9,88 | 10,28 | 10,69 | 11,10 |

Den økonomiske konsekvens af at ændre gødningstypen fra ubehandlet gylle til afgasset gylle er sammensat af to faktorer:

- Ændringer i indkøb af handelsgødning

- Værdien af reduceret undergødskning

I scenarieberegningerne er disse ændringer beregnet for de tre bedriftstyper.

På afgrødeniveau er der udarbejdet en gødningsplan, idet den til rådighed værende gylle er fordelt, der er suppleret med handelsgødning, således at kvælstofkvoten på bedriftsniveau netop er opbrugt og fosfor- og kaliumbehovene netop er opfyldt. For fosfor og kalium er der forudsat en 100 pct. udnyttelse, indtil fosfor- og kaliumbehovene er opfyldt.

Undergødskningen med kvælstof er beregnet ved at trække den fagligt udnyttede andel af kvælstoffet og tilførslen af kvælstof i handelsgødning fra det faglige kvælstofbehov. Den fagligt udnyttede andel af kvælstoffet er fastsat ud fra Dyrkningsvejledningen ”Markeffekt af kvælstof i husdyrgødning” fra Videncentret for Landbrug. Markeffekten (førsteårsvirkningen) er tillagt 10 procentenheder i eftervirkning for ubehandlet gylle og 5 enheder for afgasset gylle.

Undergødskningen målt i procent er beregnet som undergødskning i procent af det faglige kvælstofbehov. Værdien af undergødskningen er beregnet ved at gange undergødskningen med det relevante tab fra tabel 6.

Resultater

I tabel 7 er resultaterne anført.

Tabel 7. Resultater

|  | Kvægbrug | Slagtesvinebrug | Sobrug |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ubeh. | Ton for ton | N for N | Ubeh. | Ton for ton | N for N | Ubeh. | Ton for ton*) | N for N |
| Ton gylle i alt | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 5.040 | 5.040 | 6.087 | 8.400 | - | 6.087 |
| Total-N i husdyrgødning, kg i alt | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 25.200 | 20.866 | 25.200 | 25.200 | - | 25.200 |
| P i husdyrgødning, kg i alt | 3.332 | 4.878 | 4.878 | 4.990 | 4.990 | 6.026 | 6.216 | - | 6.026 |
| K i husdyrgødning, kg i alt | 13.423 | 15.522 | 15.522 | 12.751 | 15.876 | 19.174 | 11.172 | - | 19.174 |
| Kvælstofnorm, kg N i alt | 19.920 | 19.920 | 19.920 | 33.680 | 33.680 | 33.680 | 33.680 | - | 33.680 |
| Fosfornorm, kg P i alt | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | - | 4.460 |
| Kaliumnorm, kg K i alt | 12.144 | 12.144 | 12.144 | 13.960 | 13.960 | 13.960 | 13.960 | - | 13.960 |
| Krav til N-udnyttelse, pct. | 70 | 65 | 65 | 75 | 65 | 65 | 75 | - | 65 |
| Fagligt kvælstofbehov, kg N i alt | 23.435 | 23.435 | 23.435 | 39.624 | 39.624 | 39.624 | 39.624 | - | 39.624 |
| Handelsgødningskvote, kg N i alt | 5.640 | 6.660 | 6.660 | 14.780 | 20.117 | 17.300 | 14.780 | - | 17.300 |
| Indkøbt N i handelsgødning, kg | 5.640 | 6.660 | 6.660 | 14.780 | 20.117 | 17.300 | 14.780 | - | 17.300 |
| Indkøbt P i handelsgødning, kg | 708 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Indkøbt K i handelsgødning, kg | 1.715 | 1.585 | 1.585 | 1.818 | 255 | 0 | 2.788 | - | 0 |
| Omkostning til handelsgødning | 66.179 | 73.496 | 73.496 | 130.056 | 162.596 | 138.399 | 136.362 | - | 138.399 |
| Faglig udnyttet N i gylle, kg i alt | 14.448 | 16.194 | 16.194 | 19.075 | 16.630 | 20.085 | 19.005 | - | 20.085 |
| Tilført i alt, kg udnyttet N | 20.088 | 22.854 | 22.854 | 33.855 | 36.748 | 37.385 | 33.785 | - | 37.385 |
| Undergødskning, kg N i alt | 3.347 | 581 | 581 | 5.769 | 2.876 | 2.239 | 5.839 | - | 2.239 |
| Undergødskning, pct. | 14,3 | 2,5 | 2,5 | 14,6 | 7,3 | 5,6 | 14,7 | - | 5,6 |
| Værdi af undergødskning, kr./kg N | 10,72 | 8,48 | 8,48 | 10,80 | 9,36 | 9,04 | 10,80 | - | 9,04 |
| Værdi af undergødskning, kr. | 35.883 | 4.929 | 4.929 | 62.300 | 26.917 | 20.236 | 63.056 | - | 20.236 |
| Besparelse ved afgasning: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Besparelse i handelsgødning, kr. | - | ÷7.317 | ÷7.317 | - | ÷32.541 | ÷8.343 | - | - | ÷2.037 |
| Værdi af reduceret undergød., kr. | - | 30.954 | 30.954 | - | 35.383 | 42.064 | - | - | 42.820 |
| Besparelse i alt, kr. | - | 23.636 | 23.636 | - | 2.842 | 33.721 | - | - | 40.783 |
| Besparelse, kr. pr. ha | - | 197 | 197 | - | 14 | 169 | - | - | 204 |
| Besparelse, kr. pr. ton gylle | - | 3,48 | 3,48 | - | 0,56 | 5,54 | - | - | 6,70 |

*) For sobruget er scenariet med ombytning, ton for ton ikke gennemregnet, da kvælstofmængden i husdyrgødning på bedriften og dermed antallet af dyreenheder vil blive ulovlig højt.