Ad 2. Er det muligt at reducere transportomkostningerne for landmanden

#### Aftale:

Der udarbejdes en generel beskrivelse af de situationer, hvor der kan spares på interne transportomkostninger ud fra en landmandsbetragtning. I dette tilfælde vil de tre ovenfor nævnte cases ikke blive anvendt som grundlag for beskrivelsen.

Følgende situationer vil blive belyst:

- Mulighed for anvendelse, evt. oprettelse, af decentral gyllebeholder med overdækning til modtagelse af afgasset biomasse

- Fordele og ulemper i tilfælde af ændret transportmønster (lastbil, hyppighed, rute)?

Besvarelse af dette spørgsmål vil alt andet lige blive et skøn, da konkret vurdering vil være individuel for hver af leverandørerne til biogasanlægget.

Mulighed for anvendelse, evt. oprettelse, af decentral gyllebeholder med overdækning til modtagelse af afgasset biomasse.

Opførelse af biogasanlægget i Ørbæk vil medføre, at der kommer en større returmasse end ind-masse, da der vil blive tilført industriaffald (som jeg forudsætter, er godkendt efter slam bekendtgørelsen). Det betyder at der en returmasse, der skal fordeles ud til de landbrug,

- der har brug for ekstra gødning ud over det, de selv producer

- der ikke producerer husdyrgødning dvs. primært planteavlsbrug

De fleste landbrug med animalsk produktion har opbevaringskapacitet, der svarer til den mængde husdyrgødning, der produceres i ca. 10 måneder. Der køres husdyrgødning ud både om efteråret og foråret. De største mængder bliver kørt ud om foråret.

Hvis landmanden skal modtage flere tons returmasse end han leverer, vil han stå i den situation, at der skal etableres yderligere opbevaringskapacitet, hvilket er bekosteligt. Derfor kan det være interessant at vurdere, om der er andre muligheder som f.eks. buffertanke (containere), der kan indeholde op til 70 m3 – to lastbiler á 34 tons eller leje af en gyllebeholder, der ikke længere er i brug.

Ny gyllebeholder i det åbne land.

Ved etablering af en ny gyllebeholder i det åbne land skal der ansøges om miljøtilladelse i henhold til Planloven. Neden for er vist et eksempel på, hvor meget det vil koste at bygge en gyllebeholder på 2000 m3, en størrelse, der svarer til gødningsbehovet til 70-80 ha planteavlsbrug.

For ikke at skulle lægge nye elkabler har vi valgt at bruge en solcellealarm, som kan køre i 25 døgn uden opladning. Samtidig anvendes mobil omrører i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Afgasset biomasse har en konsistens, som gør, at der ikke er behov for omrøring. Hvis det bliver nødvendigt, kan en mobil omrøre lejes via en maskinstation, der har specialiseret sig i gylleudbringning mm.

Umiddelbart vil investeringen blive på omkring 440.000 kr. (Tabel 1) hvor der er taget højde for, at der skal etableres jordvold, alarmer og tilkørselsvej, som kan klare lastbiltrafik. Pris 220 kr. pr. m3 biomasse/gylle. Hvis investeringen fordeles ud over 10 år og der regnes med en rente på 6 pct. vil den årlige omkostning være 30 kr. pr.m3. Med en levetid/anvendelsestid på 20 år vil omkostningen blive 19 kr. pr. m3.

Tabel 1. Eksempel på anlægsomkostninger til en gyllebeholder på 2.000 m2

| Anlæg | Kr. |
| --- | --- |
| Udgravning | 40.000 |
| Tank | 220.000 |
| Overdækning | 160.000 |
| Alarmer via solceller | 20.000 |
| I alt | 440.000 |

Kilde: Spæncom, september 2012

Buffertanke

En buffertank kan være en almindelig container, der kan rumme ca. 35 m3, mens andre buffertanke er specielt bygget og kan rumme op ca. 70 m3. Almindelige containere koster omkring 100 pr. døgn hvorimod de store specielle buffertanke varierer i pris og hvis buffertanken skal lejes, er prisen omkring 180-200 kr. pr. døgn.

Hvis man skal leje en buffertank i f.eks. tre måneder, vil prisen være omkring 90 dage*100 kr./35 m2 = 250 kr. pr. m3.

Prisen på en brugt 70 m3 buffertank er i intervallet 80-100.000 kr. Levetiden er omkring 10 år. Ved en simpel beregning svarer det til 140 kr. pr. m3.

Leje af gyllebeholder

Et andet alternativ er at leje gyllebeholdere, der ikke bliver brugt længere. Vi har ikke nogen statistik over antallet af gyllebeholdere, der forsat er i sådan en stand, at de kan anvendes, dvs. at de kan bestå gyllebeholder-kontrollen. Ifølge Danmarks Statistik (tabel 2) er der inden for de seneste 6 år nedlagt over 600 ejendomme på Fyn, der tidligere har haft husdyr. Derfor er vores vurdering at der må findes tomme beholdere, der kan bruges som ”buffertanke” i kortere eller længere perioder.

Prisen for at leje gyllebeholdere i korte perioder på 3-4 måneder vil ofte variere fra 10-15 kr./m3. Ved længere lejemål er prisen ofte omkring de 10 kr. pr m3.

De ”gamle” gyllebeholdere har som regel ikke en overdækning. Ved etablering af en teltoverdækning i eksisterende gyllebeholder vil prisen være i intervallet 150-200 kr./m3, afhængig af hvor stor beholderen er.

Der er på nuværende tidspunkt ikke krav om overdækning af gyllebeholdere, men der er krav om, at der er et flydelag på den væske, der i beholderen. Der kan laves et flydelag med enten snittet halm eller lecanødder. Lecanødder er inden for det sidste år steget væsentligt i pris, og maskinstationerne er ikke glade for lecanødderne, når gyllen skal køres ud, da det giver problemer med tilstoppede slanger.

Tabel 2: Antal landbrugsbedrifter på Fyn

| Stk. | 2006 | 2011 | Ændring fra 2006 til 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bedrifter over 5 ha, i alt | 3.944 | 3.539 | -405 |
| Bedrifter med husdyr, i alt | 2.319 | 1.664 | -655 |
| Malkekvæg | 409 | 235 | -174 |
| Ammekøer | 566 | 459 | -107 |
| Sl. svin | 651 | 372 | -279 |
| Søer | 351 | 219 | -132 |
| Fjerkræ | 180 | 236 | 56 |
| Får | 162 | 143 | -19 |

Kilde: Danmarks Statistik, HDYR07

Biogasanlægget

Biogasanlæg kan komme til at fungere som en form for fordeler-central. I den pågældende situation er der tre vindere. Leverandørerne, modtagerne og biogasanlægget. De leverandører, som har for meget husdyrgødning, kommer af med dette på en hensigtsmæssig måde. Planteavlsbrug, der mangler gødning og som måske har en tom gyllebeholder, har mulighed for at modtage gødning med en stor udnyttelsesgrad og biogasanlægget har faste aftagere af den afgassede biomasse.

Transportomkostninger

Transport af gylle tager både tid og er dyrt. Mange landmænd er allerede gået over til at benytte lastbiler til transport af gylle fra produktionsstedet og ud til buffertanke i den periode af året, hvor der køres store mængder gylle ud.

En lastbil med gylletrailer bruger cirka fire minutter på at læsse eller tømme de 34 tons, den kan rumme.

Ved en afstand på over fem kilometer fra lager til mark kan gyllen med fordel transporteres med lastbil til buffertank.

Tabel 3 Timepris og kapacitet ved transport af gylle

|  | Gyllevogn | Lastbil | Gyllevogn+ 1 lastbil | Gyllevogn + 2 lastbiler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Timepris, kr. | 1300 | 800 | 2100 | 2900 |
| Tankstørrelse | 25 | 34 |  |  |
|  | Tons pr. time |
| Kapacitet ved 1 km | 100 |  |  |  |
| Kapacitet ved 2 km | 65 |  |  |  |
| Kapacitet ved 5 km | 40 | 85 | 85 | 110 |
| Kapacitet ved 10 km | 25 | 68 | 68 | 110 |
| Kapacitet ved 15 km | 18 | 51 | 51 | 104 |

Figur 1 Omkostninger til transport af gylle

Kilde: VFL, egne beregninger

Resume

Prisen pr. m3 gylle er henholdsvis:

- For ny gyllebeholder: 30,- kr. fordelt ud over 10 år.

- Leje af buffertank: 250 kr.

- Køb af brug buffertank: 140 kr.

- Leje af brugt gylletank: minimum 10 kr.

Eksempel

En landbrugsbedrift med en samlede gødningsproduktion (med det hele) på 4.000 m3 , hvad vil det årligt koster bedriften at flytte fire tons gylle i en afstand af 5 km?

Ved anvendelser traktor og gyllespreder vil en simpel vurdering give en omkostning på (4.000 m3 á 33 kr. pr. m3) 132.000 kr.

Ved at leje en buffertank i f.eks. i 3 dag og få en lastbil til at flytte de 4.000 m3, vil omkostningen blive omkring (1.500 kr. *3 dage + 25 kr./m3 * 4000 m3) 104.000 kr.

Hvis det er muligt at leje en brugt gyllebeholder f.eks. 2 km fra hvor gylle skal bruges, og man har en aftale med biogasselskabet om, at de lever i den decentrale gyllebeholder i 3 måneder, så vil omkostningerne blive (10 kr./m3 i leje * 1.000 m3 + udbringning 20 kr./m3*1000 m3 + 3.000m3* 25 kr./m3) 105.000 kr., en besparelse på omkring 27.000 kr. i forhold til den første beregning med traktor og gyllevogn.

Konklusion er, at flytte transporten fra traktor/gyllevogn til lastbiler, spares der ikke de mange penge, men der spares noget mandskabs tid, da opgaven flyttes over på flere personer, hvilket gør at selve gylle-udkørslen bliver optimeret.

Hovedparten af gyllekørslen foretages i perioden fra marts til maj, hvor andre markopgaver tilsvarende skal foretages. Det har derfor stor betydning at effektivisere arbejdsopgaverne og det kan gøres ved at kombinere transport med lastbiler over til buffertanke, der er hensigtsmæssigt placeret og efterfølgende få en rettidig gyllenedfældning.

Ad 2. Fordele og ulemper i tilfælde af ændret transportmønster (lastbil, hyppighed, rute)?

Den afgassede biomasser bliver leveret i et givet interval, som f.eks. hver uge eller for hver to uger. Derfor skal der hele tiden være plads til leverancerne.

Om det er muligt at ændre leverancerne i f.eks. mart og april, hvor biomasse kan bliver leveret et andet sted end i de øvrige måneder, afhænger af om det er muligt for selskabet at kunne håndtere det i deres logistik.

For landmanden kan det være en fordel at få det ud til anvendelsesstedet, da han spare tid og omkostninger (Figur1).

For biogasselskabet kan det være en ulempe, da det er hele tiden er et spørgsmål om, at få så få kilometer med tom vogn, og derved holde transportomkostningerne på et minimum.