## Slide 1: Kontrolleret dræning Styret dræning
Søren Kolind Hvid Planter & Miljø
Netværksmøde 19.11.2015

## Slide 2: Kontrolleret dræning som virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet (GUDP projekt 2012-15)
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Orbicon a/s, Wavin a/s og SEGES.
Formålet er at udvikle et frivilligt virkemiddel, der f.eks. kan erstatte efterafgrøder og reducerede N-normer.

## Slide 3: Demonstrationsmarker med kontrolleret dræning
Bredkjaer (2012) Lerjord. Drænrør.
Hedemark (2012)
Lerjord. Drænrør.
Hofmansgave (2012)
Sandjord. Pumpet areal.
Birkelse (2012) Sandjord. Drængrøft

## Slide 4: Udenlandske erfaringer med kontrolleret dræning
Afprøvet i USA siden 1980´erne – nu anbefalet metode til reduktion af N-udledning
Finland – tilskudsordning og ca. 30.000 ha med kontrolleret dræning.
Sverige – forsøg med gode resultater og tilskudsordning, men ingen udbredelse
  Store reduktioner i N-udledning (40-70 %)
Holland – nye undersøgelser

## Slide 5: Spørgsmål projektet skal besvare
Kan kontrolleret dræning kombineres med dyrkning af vinterhvede?
  Effekt på kvælstofudledning med drænvand?
  Effekt på afgrøden, herunder udbyttet?
Vil kontrolleret dræning skade drænsystemet pga. øget sedimentation i dræn?

## Slide 6: Styret dræning – hvad går det ud på?
Fastholde NH4-N
Øget nedsivning
Øget denitrifikation
Lattergas emission?
Mindre N Mindre P
Redoxgrænse
Denitrifikation

## Slide 9: Reguleringsbrønd til kontrolleret dræning fra Finland

## Slide 10: Reguleringsbrønd til kontrolleret dræning fra USA

## Slide 12: Reguleringsbrønd - underjordisk
Reguleringsbrønd ved markkant. Herfra reguleres vandstanden i hele drænsystemet.
Underjordisk reguleringsbrønd inde på marken. Aktiveres, når vandstanden hæves af den forrige reguleringsbrønd.
Underjordisk regulering,
der markedsføres i USA.

## Slide 13: Drænsystem og målebrønde - Hedemarksvej
4 drænfelter
Styret dræning
i 2013/14 på drænfelt
21 og 22.

## Slide 14: Demonstrationsmarken på Hofmansgave

## Slide 15: Drænsystemer på demonstrationsmarken
1
3
2
Vandstand reguleret ved dræn 1 og 2 (5. nov. – 7. mar.)
Måle- og reguleringsbrønde

## Slide 16: Drænafstrømning, mm pr. døgn
Regulering start 5. nov.
Regulering slut 7. marts

## Slide 17: Vandstand, cm under terræn (25 m fra reguleringsbrønden)
Regulering start
Regulering slut

## Slide 18: Vandstand Hedemarksvej, cm u.t.
Grundvanstand (cm u.o)
2013/14
2014/15

## Slide 19: Nitrat i drænvandet, Hedemarksvej Dræn 2101 (S), 2201 (S), 2301 (T) og 2401 (T)
Chart: NO3- (mg/L)
| 41611 | 41618 | 41625 | 41631 | 41638 | 41646 | 41653 | 41660 | 41667 | 41674 | 41681 | 41688 | 41695 | 41701 | 41709 | 41716 | 41723 | 41729 | 41737
St.2101 | 2.336 | 6.735 | 6.117 | 7.848 | 8.556 | 8.54 | 7.631 | 6.882 | 6.416 | 1.706 | 6.744 | 7.02 | 2.478 | 1.466 | 1.59 | 4.512 | 3.656 | 3.345 | 2.951
St.2201 | 8.077 | 7.163 | 9.639 | 10.685 | 10.684 | 9.754 | 8.584 | 7.984 | 7.355 | 7.9 | 7.742 | 7.371 | 6.931 | 6.768 | 5.703 | 5.288 | 4.861 | 4.438
St.2301 | 10.353 | 9.199 | 11.616 | 10.984 | 10.872 | 9.539 | 8.187 | 8.016 | 7.229 | 7.763 | 7.565 | 7.392 | 7.053 | 6.946 | 6.472 | 5.768 | 5.168 | 4.878
St.2401 | 5.086 | 8.732 | 7.128 | 9.063 | 8.735 | 9.059 | 7.966 | 6.942 | 6.661 | 6.064 | 6.533 | 6.43 | 6.266 | 5.989 | 5.679 | 5.638 | 4.48 | 4.302 | 4.047
T
S
T
S
Notes: Den første pil angiver, der hvor styrniveauet blev hævet.

## Slide 20: AfStrømning via dræn, mm
Felt | 2012/13 | 2013/14 |  | 2014/15 | 
 | mm | V.u.t. | mm | V.u.t. | mm
21 | 167 | 60 cm | 129 | 40 cm | 143
22 | 158 | 60 cm | 135 | 40 cm | 96
23 | 159 | - | 150 | - | 214
24 | 172 | - | 151 | - | 213
Hedemarksvej
Foreløbig opgørelse
V.u.t. er vandstand under terræn ved reguleringsbrønden

## Slide 21: KvælstofUdledning via dræn, kg total-N pr. ha
Felt | 2012/13 | 2013/14 |  | 2014/15 | 
 | Kg N/ha | V.u.t. | Kg N/ha | V.u.t. | Kg N/ha
21 | 14 | 60 cm | 10 | 40 cm | 12
22 | 13 | 60 cm | 12 | 40 cm | 9
23 | 15 | - | 12 | - | 20
24 | 11 | - | 13 | - | 19
Hedemarksvej
Foreløbig opgørelse
V.u.t. er vandstand under terræn ved reguleringsbrønden

## Slide 22: FosforUdledning via dræn, gRAM fosfat pr. ha
Felt | 2012/13 | 2013/14 |  | 2014/15 | 
 | g/ha | V.u.t | g/ha | V.u.t. | g/ha
21 | 12 | 60 cm | 6 | 40 cm | 12
22 | 6 | 60 cm | 5 | 40 cm | 5
23 | 9 | - | 6 | - | 15
24 | 14 | - | 7 | - | 25
Hedemarksvej
Foreløbig opgørelse
V.u.t. er vandstand under terræn ved reguleringsbrønden

## Slide 23: Effekt på drænafstrømning og udledninger gennem dræn
 | Regule-ring | Dræn-afstrøm-ning | N-udledning dræn | P-udledning dræn
2013/14 | 60 cm u.t. | -12 % | -15 % | - 11 %
2014/15 | 40 cm u.t. | - 44 % | - 47 % | - 45 %
Hedemarksvej
 | Regule-ring | Dræn-afstrøm-ning | N-udledning dræn | P-udledning dræn
2013/14 | 60 cm u.t. | - 65 % | - 60 % | + 68 %
2014/15 | 40 cm u.t. | - 58 % | - 57 % | + 155 %
Hofmansgave
Foreløbig opgørelse

## Slide 24: Drænsystem og målebrønde - Bredkjærvej
2 drænfelter
Kontrolleret dræning
i 13/14 og 14/15 på drænfelt 1201.

## Slide 25: Drænafstrømning Bredkjærvej Dræn 1201 (Styret) og 1101 (Traditionel)
Chart: 2013/14
dræn åbnet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Chart: 2012/13
S
T
S
T
Notes: Datoen for drænåbning er markeret med den røde streg.

## Slide 26: Demonstrationsmark - Birkelse

## Slide 27: Nitrat i drænvandet - Birkelse
Referencefelt uden regulering (grøn)

## Slide 28: Plantevækst og udbytter målt i småparceller

## Slide 29: Udbyttemåling med mejetærsker
Bredkjærvej
Hedemarksvej

## Slide 30: Udbytter med udbyttemåler på mejetærsker
Hedemarksvej
Bredkjærvej
Hofmansgave
R = dræn med kontrolleret dræning

## Slide 31: Sedimentation i dræn
Langsom vandstrømning i dræn øger risikoen for sedimentation i drænrørene.
Ved hurtig sænkning af vandstanden ”skylles” drænsystemet – trækker sediment ud.
Har målt 5-10 kg suspenderet stof (sediment) udledt pr. ha pr. år gennem dræn. Reduceres med styret dræning i samme omfang som drænafstrømningen.
Drænsystemerne er undersøgt ved TV-inspektion før og efter regulering af vandstanden – ingen synlige forskelle.
Langtidseffekt?

## Slide 32: Før åbning af styrebrønd
Efter åbning af styrebrønd

## Slide 33: Effekter af styret dræning fundet i GUDP projektet
Lille/ingen reduktion af kvælstofkonc. i drænvandet
Lille/ingen effekt på denitrifikationen i vandmættet rodzone
Moderat/stor reduktion af drænafstrømningen
Moderat/stor reduktion af N-udledningen via dræn
Samlet effekt på N-udledning kan ikke dokumenteres – vil afhænge af ændringer i transportveje
Reduceret / øget P-udledning afhængig af lokalitet
Ingen målt effekt på emission af lattergas
Ingen sikker effekt på N-omsætning og afgrødeudbytte

## Slide 34: Styret dræning som virkemiddel
Styret dræning som godkendt virkemiddel med standardeffekt? Desværre endnu ikke!
Effekt afhænger af ændringer i strømningsveje
Evt. større effekt ved øget hævning af vandstanden (uden overvintrende afgrøde)
Evt. større effekt på denitrifikationen (og dermed kvælstofkoncentrationen) på jorde med højere kulstofindhold (letomsætteligt organisk stof har formentlig været begrænsende for den biologiske denitrifikation)
Evt. større effekt på denitrifikationen (og dermed kvælstofkoncentrationen) ved styret dræning på jernholdige jorde (kemisk denitrifikation)

## Slide 35: Styret dræning med forskellige formål
Regulering af tilstrømning til minivådområder
Regulering af vandmætning af randzoner
Vinterregulering af vandstand på vandløbsnære arealer
  Kvælstoffjernelse
  Reduktion af fosforudledning Reduktion af okkerudledning
Rodvanding – styret dræning i vækstsæsonen
Klimatilpasning – rodzone som buffer ved kraftig nedbør

## Slide 36: Styret dræning og vintervådlægning af enge for at mindske okkerudledning

## Slide 37: Intelligente randzoner rAndzoner med vandmætning
Styret dræning

## Slide 38: minivådområder
August 2012
0,5 ha
50 ha
November 2013
DLMØ projekt

## Slide 39: Udjævning af tilstrømning til minivådområde med styret dræning