## Slide 1: Emissionsbaseret Kvælstof- og arealregulering (GUDP projekt)
Søren Kolind Hvid SEGES Planter & Miljø
Møde i Miljøstyrelsen 20. marts 2015

## Slide 2: GUDP projekt: Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
Formål: Opnå en mere omkostningseffektiv kvælstofregulering ved at udvikle og afprøve en emissionsbaseret regulering som en tilvalgsmulighed.
Koncepter for målemetoder udvikles og afprøves i nyt GUDP-projekt (2014-17).
Aarhus Universitet, Bioscience
Aarhus Universitet, Agroøkologi
GEUS
Sorbisense a/s
Eurofins a/s
SEGES P/S
Deltagere i GUDP projekt:
Foto: Bioscience

## Slide 3: Målekoncepter udvikles for 3 målesteder
Rodzonen (N-min)
Dræn
Vandløb

## Slide 4: Gevinster ved kvælstofregulering ud fra målinger på bedriftsniveau
Belønning for effektive virkemidler og effektivitet | Nye og billigere virkemidler
Målinger sikrer belønning for at optimere effekten af virkemidler og for godt landmandskab. | Alle virkemidler kan anvendes. Alle tiltag, der reducerer udledningen, tæller med.
Mindre detailregulering. Ingen krav til eller kontrol af virkemidler (type efterafgrøder, datoer for såning, pløjning osv.) | 
Notes: Målinger sikrer, at man f.eks. Bliver belønnet for at have rigtigt effektive efterafgrøder eller en rigtig god gødningsudnyttelsen.
Målinger betyder også, at mange nye virkemidler kan tages i anvendelse – også selv om de ikke er officielt godkendte – når bare de er lovlige. Det kan f.eks. Være en række varianter af drænvandsvirkemidler – forskellige typer vådområder, randzoner med kvælstoffjernelse. Elller noget så enkelt som blot at lade drænvandet om vinteren løber ud over engen – i stedet for at drænene fører drænvandet helt ud til vandløbet. Det vil givetvis fjerne kvælstof, men den enkelte landmand bliver kun belønnet for det, hvis der måles.

## Slide 5
Vandområdeplaner fastsætter målsætninger for kvælstofudledning på vandoplandsniveau
Regulering baseret på målinger på bedriftsniveau forudsætter målsætninger på bedriftsniveau eller meget lokal skala
  Kræver nyt fagligt grundlag – herunder hvad målsætningerne skal afhænge af (f.eks. retention, jordtype og afgrødevalg?)
  Kræver ny lovgivning
Udfordring 1: Fastsættelse af målsætninger på bedriftsniveau

## Slide 6: Udfordring 1: Fastsættelse af målsætninger på bedriftsniveau
Målestation i
GUDP projekt

## Slide 7: Udfordring 2: Geografisk afgrænsning af måleområde
Systematisk dræning.
Drænopland kan
afgrænses.
Mange drænudløb.
Dyrt at måle afstrømning fra
alle drænudløb.

## Slide 8: Udfordring 2: Geografisk afgrænsning af måleområde
Systematisk dræning.
Drænopland kan
afgrænses.
Mange drænudløb.
Dyrt at måle afstrømning fra
alle drænudløb.

## Slide 11: Udfordring 2: Geografisk afgrænsning af måleområde (2)
Pletdræning.
Vanskeligt at
afgrænse
drænoplandet.
Ofte stort bidrag
af grundvand – evt. fra nabo.
Samme udfordring ved måling i grøfter og små vandløb.

## Slide 12: Udfordring 3: Krav til målemetoder, målesteder og databearbejdning
Krav til måling i dræn og vandløb
  Måling af afstrømning og koncentration - målehyppighed mv.
Afgrænsning af opland til målested
Korrektion for kvælstofretention nedstrøms målestedet
Korrektion for evt. umålt udledning.
Klimanormalisering af måleresultat.
Koncepter for måling i vandløb, dræn og rodzone (N-min) beskrives i GUDP projektet.
Foto: Bioscience

## Slide 13: Udfordring 4: Målinger som grundlag for kvælstofregulering
Kvote på kvælstofudledning
Målinger som kontrol
  Sanktioner ved overskridelser?
Målinger som grundlag for dosering af virkemidler
Hvordan omsættes måleresultater til rammer for produktionen på den enkelte bedrift?

## Slide 14: Foreløbig anbefaling vedr. emissionsbaseret regulering
Virkemidlerne skal væk fra dyrkningsfladen.
Individuelle udledningskvoter er problematiske.
Målinger på bedriftsniveau (individuelt) er næppe en farbar vej i ny kvælstofregulering!
Gerne flere målinger i vandløb til monitering af effekt af virkemidler uden for dyrkningsfladen.
Tak for opmærksomheden!

## Slide 15: Viborg-oplandet
TN prøver fra vandløb

## Slide 16: fillerup-oplandet
- Det blev besluttet at hovedstationen
placeres lige opstrøms Odder by.
- Ingen strøm ved hovedstationen,
men en brændselscelle er
installeret i stedet.

## Slide 17: Sjællands-oplandet
- Hovedstationen er nu færdigetableret
med strøm, og der tages daglige (3 timers
puljede) vandprøver.

## Slide 18
Målebrønd (120 ha)
Synkronmåling i grøft?
Mulighed for minivådområde?
Evt. flytte nordlige synkronmålestation hertil?
Synkronmålestation
Mulighed for
Intelligent randzone?

## Slide 19: Drænmålinger
Norsminde
  Vibeke Aagaard: 1 m flow + 3 m konc.
  Ole Lyngby: 4 m flow + 4-5 m konc.
Sjælland
  Gyldenholm: 3 m flow + 5-6 m konc.
  Katrineholm: 1 m flow + ? m konc.
  Pumpet område foreløbig fravalgt
Viborg
  Hubert måler evt. på dræn i ådale på 2 bedrifter
Flowmålere er bestilt (10 ugers leveringstid)
Aftaler med entreprenører på vej

## Slide 20: Total drænkortlægning i pilotoplande
LMO og Gefion har kontaktet alle lodsejere vedr. (næsten) alle marker i pilotoplandene
Drænkort indsamlet (hvis muligt)
Ellers mundtlige oplysninger om dræning
Dræningsomfang opgjort som fysisk dækning af markens areal (%)
  Dræningsomfang (andel af nettonedbør) kan vi ikke sige noget om
  Drænkort endnu ikke digitaliseret

## Slide 21: Formål med drænkortlægning
Kildeopsporing af kvælstofudledning
  Evt. justering af synkronmålinger i vandløb
Evt. differentiering af kvælstofretention inden for oplandet
Grundlag for analyse af potentiale i drænvandsvirkemidler

## Slide 22: Drænkortlægning Saltø Å oplandet

## Slide 23: Drænkortlægning – Fillerup oplandet

## Slide 24: Drænkortlægning – Viborg oplandet

## Slide 25: Dræningsomfang – 3 pilotoplande
 | Saltø Å | Fillerup | Viborg
Dyrket areal, ha | 1.772 | 1.059 | 1.253
Drænet areal, % | 56 | 57 | 1
Ikke drænet, % | 2 | 0 | 18
Ingen oplysninger | 43 | 42 | 79
Yderligere oplysninger kan formentlig skaffes i løbet af projektet.
Evt. gps-kortlægning af drænudløb (kræver det tilladelse
fra den enkelte lodsejer?)

## Slide 26: Køreplan for mark- og gødningsplanlægning i AP5
For udvalgte bedrifter udarbejdes mark- og gødningsplaner inkl. valg af virkemidler enten virtuelt eller reelt med udgangspunkt i en emissionsbaseret regulering (aktuelle målinger). Nuværende regulering uden målinger anvendes som reference. Konsekvenser beskrives.
Hvordan gør vi det???
Opgave (fra projektbeskrivelsen):

## Slide 27: 4 trin i opgaven:
Udledningskvote på bedriftsniveau skal fastsættes (målsætningen)
Reguleringsmodel skal udformes
Målinger - N-min, dræn, vandløb - skal uafhængig af hinanden omsættes til beregnede, normaliserede udledninger
Mark- og gødningsplaner udarbejdes ud fra ovenstående (flere versioner)

## Slide 28: Trin 1: Udledningskvote (målsætning)
Vandplanerne fastsætter maksimal kvælstofudledning pr. vandopland
Neddeling af maksimal kvælstofudledning på deloplande og enkeltbedrifter?
  Projektet skal ikke anbefale en metode (politisk spørgsmål) – men vi skal beregne kvoter for at demonstrere en emissionsbaseret regulering
  Ens udledningskvote pr. ha uanset jordtype, afgrødevalg, husdyrgødn. og retention (L&F forslag)
  Omregning af generel regulering til udledningskvoter (ikke entydig – afhænger f.eks. af afgrødevalg og overførsel af virkemidler mellem bedrifter/oplande)

## Slide 29: Trin 1 (fortsat): Omregning af generel regulering til udledningskvoter
Fordele vandoplandets udledningskvote (max tilladelige kvælstofudledning) på vandoplandets deloplande og bedrifter med den aktuelle kvælstofudledning som fordelingsnøgle
Aktuel kvælstofudledning beregnes ud fra de faktiske jordtyper, anvendelse af husdyrgødning og afgrødevalg mv. (registerdata) for hele vandoplandet!
Beregning af udledning (rodzoneudvaskning x retention) med N-les IV eller N-les V og retentionskort.

## Slide 30: Trin 2: Reguleringsmodel (emissionsbaseret)
Målinger som reguleringsgrundlag
  Beregning af forventet kvælstofudledning
  Beregning af korrektionsfaktor(er) bestemt af forhold mellem forventet og målt udledning
  Mark- og gødningsplanlægning med brug af fastsat korrektionsfaktor(er).
  Kontrol af korrekt planlægningsprocedure
Udvaskning * Retention = Forventet udledning
Korr. faktor = Målt udledning / Forv. udledning

## Slide 31: Trin 2 (fortsat): Reguleringsmodel
Målinger som kontrolværktøj
  Opgørelse af om målt udledning overholder udledningskvoten
  Ingen krav til planlægningsprocedure

## Slide 32: Trin 3: Normaliseret målt udledning
Vandløbsmålinger
  Skala: Delopland med kildeopsplitning ud fra synkronstationer. Nedskalering til enkeltbedrifter?
  Nedskalering til enkeltbedrifter næppe mulig, så regulering på tværs af bedrifter (målt opland).
Drænmålinger
  Skala: Marker. Opskalering til enkeltbedrifter.
N-min målinger
  Skala: Marker. Opskalering til enkeltbedrifter.

## Slide 33: Trin 4: Mark- og gødningsplanlægning
Dosering af virkemidler, så udledningskvote overholdes
Udledningsberegning (rodzoneudvaskning x retention)
  N-les IV eller N-les V?
  Retentionskort
Økonomiberegninger
  Som i pilotprojektet og med nuværende regulering som reference
Flere versioner af mark- og gødningsplaner
  Evt. 2 niveauer mht. udledningskvoter

## Slide 34: Plan for involvering af landmænd
Landmandsmøder i februar
  Generel info om projektet
  Emissionsbaseret regulering – hvad går det ud på?
  Målinger – evt. meget foreløbige resultater?
  Løsninger fælles for flere landmænd
    Fælles målinger
    Fælles virkemidler
  Kommende aktiviteter
    Mark- og gødningsplanlægning

## Slide 35: Plan for involvering af landmænd (2)
Evt. nyhedsbrev?
  Evt. blot nyhedsmail og med link til projekt-hjemmeside
Evt. samarbejde om potentialer i virkemidler
Evt. landmandsgruppe til sparring omkring fælles løsninger (målinger og virkemidler)

## Slide 36: AP1 – det fælles grundlag for emissionsbaseret regulering
Udledningskvoter (?)
Reguleringsmodel
  Reguleringsgrundlag (korrektionsfaktor-modellen)
  Kontrolmodellen
Prøveudtagning
  Certificeringsordning (VFL skriver oplæg)
Datahåndtering Database / dataflow (VFL skriver oplæg)

## Slide 37: Måleteknologier
Hvordan får vi overblik over måleteknologier og måleomkostninger?

## Slide 38: Kommende aktiviteter
Plantekongres
Følgegruppemøde
  Medlemmer til følgegruppe er indstillet
  Møde i februar/marts
Åbent hus arrangement (forår 2015)
  Fremvise målestationer og foreløbige resultater
Temadag om emissionsbaseret regulering
  Præsentation af foreløbige koncepter
Projektmøder
  Næste møde i februar/marts