## Slide 1: vandområdeplaner - økonomiske udfordringer - eksempel
Søren Kolind Hvid SEGES, Planter & Miljø
5. Maj 2015

## Slide 2: Kvælstofindsats i fht. kystvande på landsplan
 | Ton N pr. år
Kvælstofudledning 2008-2012 | 57.000
Effekt af besluttede tiltag (ekstra efterafgr., randzoner) | 8.400
Baseline kvælstofudledning 2021 | 48.600
Målsætning kvælstofudledning 2021 | 42.000
”Rest” netto reduktionsbehov | 6.600
Reduktionsbehov (oplande med reduktionskrav) | 7.800
Potentiel øgning af kvælstofudledning | 1.200

## Slide 3: Kvælstofindsats i fht. kystvande på landsplan
 | Ton N pr. år
Reduktionsbehov (oplande med reduktionskrav) | 7.800
Vådområder (heraf 236 ton i Nissum/Ringkøb.) | 1.150
Udtagning af lavbundsjord, forbud mod gødskning på §3 arealer, opkøb af dambrug, spildevandsindsats, 1 stenrev | 450
Resterende reduktionsbehov | 6.200
Heraf Nissum Fjord | 416
Heraf Ringkøbing Fjord | 906
Tværministerielt udvalg skal se på indsatsen i forhold til det resterende indsatsbehov på 6.200 ton N. Hvordan kvælstofregulering? Undtagelse?
Tilstrækkeligt grundlag for høring af vandområdeplaner?

## Slide 4: Baseline for vandområderne Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord
 | Dyrket areal, 1000 ha | Udled-ning 2008-12, kg N/ha | Baseline kg N/ha | Reduk-tion, kg N/ha
Nissum Fjord | 98 | 17,7 | 15,2 | 2,5
Ringkøbing Fjord | 211 | 17,4 | 15,4 | 2,0
Ekstra efterafgrøder fra efteråret 2015 og randzoner udgør ca. 17 % af den reduktion, der indgår i baseline. Byudvikling, reduceret N-deposition og økologi er de største poster, der indgår
i baseline.

## Slide 5: Baselineeffekt på N-udledning
 | Ha | Ton N pr. år
Reduktion i landbrugsareal | 106.000 | 2.205
Randzoner (ikke kompenseret) | 25.000 | 385
Energiafgrøder | 1.200 | 18
Økologisk areal | 120.000 | 567
Miljøgodkendelsesordning | 475.000 | 315
Kvælstofdeposition |  | 1.155
Efterafgrøder (ikke kompenseret) | 60.000 | 700
Slæt i stedet for afgræsning | 8.000 | 89
Udvikling i udbytter |  | 525
Vådområder |  | 1.365
Rest (forsinkelse) |  | 1.077
I alt |  | 8.400

## Slide 6: Effekt af forventede nye vådområdeprojekter
 | Ton kvælstof pr. år
Nissum Fjord | 53
Ringkøbing Fjord | 183
Landsplan i alt | 1.150

## Slide 7: Målsætninger for vandområderne Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord
 | Udled-ning 2008-12, kg N/ha | Baseline kg N/ha | Målsætning kg N/ha | Krav til reduk-tion kg N/ha
Nissum Fjord | 17,7 | 15,2 | 11,7 | 3,5
Ringkøbing Fjord | 17,4 | 15,4 | 11,9 | 3,5

## Slide 8: Krav til reduktion i udvaskning fra rodzonen
 | Krav til reduk-tion kg N/ha | Gns. retention pct. | Reduktion i udvaskning fra rodzone kg N/ha*
Nissum Fjord | 3,5 | 75 | 14
Ringkøbing Fjord | 3,5 | 78 | 16
*) Hvis reduktionen i N-udledning skal nås med virkemidler på dyrkningsfladen.

## Slide 9: Krav til braklægning
 | Krav til reduktion i udledning kg N/ha | Krav til brak-lægning % af areal *
Nissum Fjord | 3,5 | 24 %
Ringkøbing Fjord | 3,5 | 25 %
*) Hvis braklægning er eneste virkemiddel og braklægningen er jævnt fordelt.
Samme effekt på N-udledningen vil ofte kunne opnås med 25-30 % efterafgrøder.

## Slide 10: Hvem bliver især økonomisk udfordret?
Tidlig såning
Efterafgrøder uden sædskifteændring i korn
Mellemafgrøder
Efterafgrøder i majs
Efterafgrøder med sædskifteændring til vårsæd
Skift fra majs til kl.græs/græs
Braklægning
Afhænger af hvordan en ny kvælstofregulering udformes og hvilke virkemidler, der kan anvendes på den enkelte bedrift.

## Slide 11: Case beregning for Svinebrug i Odense Fjord oplandet
Dyrket areal: 363 ha.
Krav til reduktion af N-udledning: 5,1 kg N/ha
Ekstra virkemidler:
  162 ha ekstra efterafgrøder
  Heraf 110 ha med sædskifteændring fra vintersæd til vårsæd.
Samlet meromkostning: 343.000 kr. pr. år.
Beregnet med Kalkule Mark 2.0; der stilles til rådighed af SEGES.

## Slide 12: Tab på grund af kvælstofindsats
Omkostninger til nuværende regulering med undergødskning og efterafgrøder mv.
Omkostninger til ekstra efterafgrøder og randzoner (baseline).
Omkostninger til at nå 2021 målsætninger i vandområdeplaner.
Yderligere tab på grund af gradvis stigende undergødskning.